## Slide 1
Certification Low-COV
Descriptif avec photos illustratives, détaillant les options
de construction répondant aux enjeux de la démarche THQMAT

## Slide 2: Options prises lors de la rénovation en adéquation avec THQMAT
Mesures prises dans le cadre du chantier zéro déchets et en adéquation avec THQMAT :
Dépollution avant travaux : amiante + plomb
Sobriété dans l’emploi des matériaux
  Exemples :
    Diminution des protections de sol de 60% et utilisation d’une protection composée à > 90% de tissus recyclés
    Utilisation des papiers peints (Variovlies) préencollé (colle à eau)  économie des bidons de colle
    Réduction des surfaces carrelées  entre 25% (carrelages) et 65% (faïences)
    Remplacement des baignoires par des douches
    Choix des WC à 3/6 litres (au lieu des 6/9 litres)
    Évitement de sacs poubelles en plastique au profit de conteneurs ou sacs en jute
Conservation du matériel existant dans la mesure du possible
  Exemples :
    Maintien et restauration les menuiseries (portes, placard, plinthes, …)
    Maintien et restauration/réparation des sols carrelés (cuisines, halls d’entrées) ou à parquet (pièces à vie)
    Maintien et réparation des ferrements (serrures) existants
Réemploi des matériaux dans la mesure du possible
  Exemples :
    Démontage des clair-voies dans les combles pour une réutilisation dans les caves (54m2)
    Démontage des éléments d’un abris désaffecté et réutilisé pour un renfort structurel dans le sous-sol (~1.5m3)
    Réemploi et transformation de l’ancienne cuve à mazout en citerne d’eau pluviale
Trie et recyclage
  Exemples :
    Suivi et traçage des matériaux utilisés  bons de pesés
    Tri méticuleux de tous les éléments sanitaires (céramiques, plastiques, métaux, …)
    Tri méticuleux de tous les éléments de l’assainissement électrique (plastiques, métaux, électroniques, céramiques, …)
Circuits courts
  Exemples :
    Cuisines en bois suisse
    Parquets en bois suisse
    Produits sanitaires (tuyauteries, robinetteries, accessoires,…) de fabricants suisses
    Vernis suisses pour les parquets
    Produits électriques suisses ou européen
    Électroménager suisse
Des matériaux sains pour environnement
Une qualité de l’air intérieur saine pour la santé humaine
Des systèmes constructifs sains pour le bâtiment

## Slide 3: Options prises lors de la rénovation en adéquation avec THQMAT
Mesures prises dans le cadre du chantier zéro déchets et en adéquation avec THQMAT :
Matériaux écologiques
  Exemples :
    Choix d’un carrelage à 40% de matière recyclé
    Colles minérales pour carrelages, faïences et parquets
    Peintures à eau (sans solvants)
    Vernis parquets à eau (sans solvants)
    Appareils sanitaires certifiés Minergie-ECO
THQMAT
  Maçonnerie / carrelages :
    Ragréages fibrés : Cermix : GEV-Emicode  EC 1plus
    Toutes sortes de joints carrelage/faïence : Cermix : GEV-Emicode  EC 1plus
    Toutes sortes de colle carrelage/faïence : Keraflex : GEV-Emicode  EC 1plus
    Colle PF3 pour carreaux de plâtre : Siniat : Emissions dans l’air intérieur  A+
  Parquets :
    Bois massif, sans émissions de WEY AG
    Colles Cermix : GEV-Emicode  EC 1plus
    Vernis à eau de Bigler AG
  Isolation intérieure, peinture, papier peint, plâtrerie :
    Isolation sous-sol et grenier : laine de bois Gutex, certifié natureplus
    Isolation aerogel Spaceloft : classification ‘non dangereux’ selon réglementation CE et REACH
    Voile de verre Semin : Oekotex Classe 1
    Panneau de construction Rigips Habito : éco-bau : eco 1 (conforme Minergie-ECO)
    Dispersion (mate et satinée) : COV = 0% , émissions dans l’air intérieur  A+ (conforme Minergie-ECO, LEED, DGNB)
    Peinture mate Socoldur aqua : COV = 0.3%, émissions dans l’air intérieur  A+, (conforme Minergie-ECO, LEED, DGNB)
    Enduit de rebouchage : émissions dans l’air intérieur à A+
  Nettoyage Gamme Green’r :
    Nettoyant sol : certifié Ecolabel
    Nettoyant vitres : certifié Ecolabel
    Nettoyant sanitaires : certifié Ecolabel
Des matériaux sains pour environnement
Une qualité de l’air intérieur saine pour la santé humaine
Des systèmes constructifs sains pour le bâtiment

## Slide 4: Photos explicatives et illustratives des options prises
 | Protections de sol composées à >90% de matières recyclées. Restauration des portes de communication.
 | Zone de tri dans une arcade vide du rez-de-chaussée.
 | Démontage des clair-voies dans les combles pour une réutilisation dans les caves (54m2) Conservation des ferrements pour une future réutilisation

## Slide 5: Photos explicatives et illustratives des options prises
 | Cuisines en bois mélaminé suisse, équipées d’installations électroménagères suisses également.
 | Utilisation de bois massif suisse pour les halls d’entrée. Restauration des carreaux en ciment d’origine dans les cuisines et des parquets dans les pièces de vie.
 | Utilisation de vernis suisse pour le traitement des parquets existants.

## Slide 6: Photos explicatives et illustratives des options prises
 | Produits sanitaires (tuyauteries, robinetteries, accessoires,…) de fabricants suisses. Remplacement des baignoires par des douches
 | Isolation aerogel Spaceloft : classification ‘non dangereux’ selon réglementation CE et REACH.
 | Réemploi et transformation de l’ancienne cuve à mazout en citerne d’eau pluviale

## Slide 7: Photos explicatives et illustratives des options prises
 | Isolation grenier : laine de bois Gutex, certifié natureplus.
 | Isolation sous-sol : laine de bois Gutex, certifié natureplus.
 | Démontage des éléments d’un abris désaffecté et réutilisé pour un renfort structurel dans le sous-sol (~1.5m3).

## Slide 8: Photos explicatives et illustratives des options prises
 | Carrelages/faïences : ragréages, colles, joints certifiés GEV-émicode EC 1plus
 | Vernis parquets : vernis à eau, GEV-Emicode EC 1 Peintures : tous produits utilisés sans solvant : primeurs, colles, peintures conforme Minergie-ECO et/ou label A+ pour les émissions dans l’air intérieur
 | Décolleur de papier peints : label A+ pour les émissions dans l’air intérieur